案件编号：XJTLFSGCQ【2022】001号

高昌区“6·28”高处坠落事故调查报告

“6·28”事故调查组

二○二二年九月三十日

高昌区“6·28”高处坠落事故调查报告

（公告公示稿）

2022年6月28日12时30分左右，由福建中冶建设集团有限公司承包的乌鲁木齐市金瀚宇矿业技术开发有限责任公司所属吐鲁番市乌宗布拉克锌多金属矿勘探工程2#立井卸载口处发生一起高处坠落事故，事故造成2人重伤，在送往医院途中，经医护人员急救无效于15时37分死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规。2022年6月28日，经吐鲁番市高昌区人民政府批准，成立了高昌区“6·28”生产安全事故调查组，组长由高昌区人民政府副区长李国领同志担任，成员由高昌区应急管理局、公安局、自然资源局、人社局、工会等部门组成，并邀请区纪委监委派员参加，依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问相关人员、调阅事故相关资料等多方取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，并对有关责任人员和责任单位提出了处理建议，针对事故原因及暴露出的问题提出了事故防范措施。

一、事故相关企业概况

（一）乌鲁木齐市金瀚宇矿业技术开发有限责任公司

乌鲁木齐市金瀚宇矿业技术开发有限责任公司（以下简称公司）成立于2005年8月8日，属民营企业。公司法定代表人：**平，公司注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区巴州路；统一社会信用代码为91650100776099837M，注册资金伍佰万元整,有效期：2005年8月8日至长期。

2022年2月27日与福建中冶建设集团有限公司签订工程施工承包合同和非煤矿山外包工程安全生产管理协议，有效期：2022年3月1日至2023年2月28日。经营范围：矿业投资，专业信息咨询及技术服务。

（二）福建中冶建设集团有限公司。

1.福建中冶建设集团有限公司成立于2013年5月 14 日，有效期：2013年5月14日至2033年5月13日，属民营企业。公司法定代表人：**瑞。注册地址：福建省宁德市福鼎市桐城中汇广场1栋1梯3102室，统一社会信用代码为9135098206875815XQ，注册资金壹亿壹仟陆佰捌拾玖万元整,经营范围：从事矿山井巷工程、市政公用工程、房屋建筑工程、土石方工程、建筑装修装饰工程、园林古建筑工程、建筑智能化工程、环保工程、隧道工程、水利水电工程、公路工程、机电安装工程、园林绿化工程、园林景观工程、消防设施工程、钢结构工程、电力工程施工；建筑工程劳务分包；花卉苗木种植、销售；矿产品加工、销售；建筑业投资信息咨询；机械设备安装、租赁；建筑材料销售；电脑、办公设备及其耗材批发、零售。

（三）工程承包情况

发包单位（甲方）：乌鲁木齐市金瀚宇矿业技术开发有限责任公司。

承包单位（乙方）: 福建中冶建设集团有限公司。

工程名称：吐鲁番市乌宗布拉克锌多金属矿探矿及辅助工程。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2022年6月28日8时左右，福建中冶建设集团有限公司员工**生、**伍从3#井下井至2#井1080m水平处两人为一组从事巷道凿岩作业。工作至10时40分左右，2号井区队长**军巡查各组工作开展情况，到达**生、**伍钻孔工作面时，**生因前几天中暑身体还是不舒服向区队长**军请假提前下班休息，并要从2号井升井，顺便取走个人存放在2号井井架附近的钻头。10时55分左右，**军同意他们提前下班，后离开该工作面，**生、**伍开始收拾整理作业工具。11时35分左右，2号井绞车房操作工*茹看到**生、**伍两人一起乘2号井罐笼升井后沿着西侧护栏离开。12时15分左右，卸料场负责人**华下班途中发现2名工人躺在2号井井架料口底部渣堆西侧，随后他跑出渣场外呼喊救援，听到呼喊声的卸下班工人赶到现场参与救援。13时左右，公司负责人拨打了120急救中心电话求援，并安排公司两辆车将2名受伤者送往医院救治，15时08分与前来救援的120救护车在艾丁湖通往南部矿区的山口处相遇，经120医护人员对2名伤者进行急救。15时37分抢救无效死亡。

（二）应急救援情况

事故发生后，乌鲁木齐市金瀚宇矿业技术开发有限责任公司及福建中冶建设集团有限公司项目部负责人立即采取现场救援措施，并拨打了120、110，在送往吐鲁番市高昌区人民医院途中经抢救无效死亡。同时，矿区立即停产停工，采取措施封闭事故区域，撤出施工作业人员。

接到事故报警后，高昌区委、政府高度重视，区应急管理局、自然资源局、公安局、区总工会等政府相关部门迅速赶赴现场，按照区委、区政府安排，立即对事故发生的原因开展调查，妥善做好事故善后处理工作，并于当日成立事故调查组和善后处理组。

三、事故人员伤亡、直接经济损失和善后处理情况

（一）伤亡人员基本情况

**生，经高昌区人民医院抢救无效于当日死亡，男，汉族，现年51岁，湖北省房县人。

**伍，经高昌区人民医院抢救无效于当日死亡，男，汉族，现年58岁，湖北省房县人。

（二）直接经济损失情况

此次事故共造成直接经济损失264.318万元（包括：人身伤亡的抢救费用、死亡赔偿金等）。

（三）善后处理情况

依据《中华人民共和国劳动法》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《工伤保险条例》、最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》等有关法律法规，高昌区人民政府成立善后处理组，并做好死者家属的接待、安抚工作。2022 年 7月 1 日双方达成一致赔偿意见，家属均无异议，善后工作已妥善处理。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

**生、**伍下班途中因取回井架附近个人物品时沿着井架西侧路基尚未完全牢固，石土松软的非行人坡道行走时，其中一名员工被井架西侧地埋的电缆线绊倒后，身体重心偏移、正要掉入卸料坑时顺手抓另一名员工，导致自身重心偏移，一起从卸载口西侧坡面不慎坠落，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因

1.福建中冶建设集团有限公司项目部安全生产责任不落实

一是隐患排查不全面。福建中冶建设集团有限公司项目部相关人员未能及时发现2#井卸料口两边围栏防护不到位，无安全警示标识，未认真落实安全隐患排查并采取有效的防范及应对措施。

二是现场管理不到位。福建中冶建设集团有限公司项目部未对作业现场存在的风险进行辨识、分析，未对存在坠落风险的平台采取防坠措施，特别是2#井卸料口两边平台安全防护不到位。

三是安全教育培训不严格。福建中冶建设集团有限公司对从业人员安全教育培训针对性不强，人员管理制度不完善，从业人员安全意识和自保意识差、风险认识不足、缺乏救援知识和能力是导致伤亡扩大的原因。

2.乌鲁木齐市金瀚宇矿业技术开发有限责任公司履行统一协调管理职责不到位

乌鲁木齐市金瀚宇矿业技术开发有限责任公司履行统一协调管理职责不到位，未有效发挥对承包单位安全生产监督检查作用，现场施工作业疏于管理，对存在的安全隐患督促整改不到位。

（三）事故性质

经事故调查组一致认定：本起事故为一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）不予追究责任人员（2人）

**生、**伍，作为福建中冶建设集团有限公司项目部钻工作业人员，安全意识淡薄，井口周围可能造成危险后果，违反项目部安全管理规定，仍然在此处取回钻头，导致不慎坠落，因《井口一般安全规定》违章作业，对该起事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对事故相关单位的责任认定及处理建议

1.福建中冶建设集团有限公司，作为吐鲁番市乌宗布拉克锌多金属矿勘探工程施工单位，未严格履行主体职责，存在安全生产风险分级管控措施不落实，风险分析、安全培训教育、现场监督检查和落实安全防范措施不到位，对事故的发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款规定，建议由高昌区应急管理局对其进行行政处罚。

2.乌鲁木齐市金瀚宇矿业技术开发有限责任公司，作为吐鲁番市乌宗布拉克锌多金属矿勘探工程发包单位，安全生产责任制落实不到位，安全管理不严格，风险研判管控和隐患排查治理不落实，督促承包单位落实从业人员安全教育培训不到位，对事故发生负有重要责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条、第四十一条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条、第一百零一条的规定，建议由高昌区应急管理局对其进行行政处罚。

3.吐鲁番市自然资源局高昌区分局，作为行业管理部门，对全区金属非金属勘探项目安全管理尚未全覆盖，未对该事故单位开展安全生产隐患排查工作，建议由高昌区人民政府对吐鲁番市自然资源局高昌区分局党政主要领导及分管领导对行业监管主体责任不到位的问题进行约谈，同时对吐鲁番市自然资源局高昌区分局全区进行通报。

4.高昌区应急管理局，作为安全生产综合监督管理部门，全区金属非金属勘探项目安全监管力度不够，对事故企业隐患排查治理工作不深入，建议对高昌区应急管理局全区进行通报，责成高昌区应急管理局对负责该事故领域安全监管科室负责人进行提醒谈话并调岗，同时将处理结果报事故调查组。

（二）对事故有关责任人的处理建议

1.**清，福建中冶建设集团有限公司驻吐鲁番市乌宗布拉克锌多金属矿项目部经理，负责项目部全面工作。履行安全生产领导职责不力，未有效督促检查本项目部的安全生产工作，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、第九十五条第一项之规定，建议由高昌区应急管理局对其进行行政处罚。

2.**瑞，福建中冶建设集团有限公司驻吐鲁番市乌宗布拉克锌多金属矿项目部生产副经理，负责项目生产、安全生产管理工作。履行组织开展安全风险隐患排查治理职责不到位，对项目部安全监督管理不到位，监督项目部安全培训制度执行和落实全员安全培训教育不严格，对事故的发生负有重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第九十六条的规定，建议由高昌区应急管理局对其进行行政处罚。

3.**虎，福建中冶建设集团有限公司驻吐鲁番市乌宗布拉克锌多金属矿项目部安全环保室主任，负责部门全面工作。未认真履行安全生产管理职责，组织开展风险隐患排查工作不深入、不细致，安全培训教育、现场监督检查不全面，对事故的发生负有主要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第九十六条的规定，建议由高昌区应急管理局对其进行行政处罚。

4.*深，乌鲁木齐市金瀚宇矿业技术开发有限责任公司总经理，负责项目部全面工作。未认真履行安全生产管理职责，风险隐患排查工作不深入、不细致，未及时消除安全隐患，安全培训教育、现场监督检查不全面，对事故的发生负有主要管理责任，对事故的发生负有重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项、第九十五条第一项之规定，建议由高昌区应急管理局对其进行行政处罚。

5.**军，乌鲁木齐市金瀚宇矿业技术开发有限责任公司新疆吐鲁番市乌宗布拉克锌多金属矿副矿长，负责矿山安全监督管理。履行统一协调管理职责督促检查不到位，未认真履行安全生产管理职责，施工现场隐患排查治理不到位。未有效督促项目部开展安全隐患排查整改工作，对事故的发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由高昌区应急管理局对其进行行政处罚。

6.对事故单位的其他责任人员的处理建议。对此次事故负有责任的其他人员，由福建中冶建设集团有限公司驻吐鲁番市乌宗布拉克锌多金属矿项目部、乌鲁木齐市金瀚宇矿业技术开发有限责任公司依据内部管理制度进行处理，并将处理结果报事故调查组。

六、事故防范及整改措施建议

为吸取事故教训，落实“四不放过”原则，切实做好今后的安全生产工作，防止类似事故发生，提出如下整改措施和建议：

（一）提高政治站位树牢安全发展理念。全区各单位要深刻领会习近平总书记关于安全生产重要论述和指示精神，进一步提高政治站位，切实提高抓好安全生产的政治自觉和责任自觉，牢固树立安全发展理念，坚决守住发展决不能以牺牲安全为代价这条红线，切实维护人民群众生命财产安全。要深刻汲取事故血的教训，真正在思想上警醒起来，行动上紧张起来，工作措施上强化起来，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，督促企业严格落实安全生产主体责任，以极端负责的态度和扎实有力的举措，有效防范化解重大安全风险，做到守土有责、守土尽责。

（二）深刻吸取教训，强化企业主体责任落实。乌鲁木齐市金瀚宇矿业技术开发有限责任公司，应从事故中吸取深刻的教训，进一步提高安全生产意识，将安全生产工作摆在重要位置，加强法治观念，认真履行发包单位主体责任落实，要加强对承包单位的安全管理，一是要建立健全安全管理机构，严格审核承包单位作业资质、安全管理机构、规章制度和操作规程、施工现场安全管理等情况进行检查。二是完善与承包单位签订的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，严格落实安全生产考核机制，对承包单位不定期进行一次安全生产考核。三是强化全员培训，强化警示教育，覆盖到全岗位，提升每个人的安全意识、安全技能。加大现场安全事故隐患排查力度，及时发现制止承包单位从业人员违法违规行为。

（三）强化安全管理，扎实推进问题整改。福建中冶建设集团有限公司驻乌宗布拉克锌多金属矿项目部应深刻吸取事故教训，严格落实项目建设管理责任，一是建立健全项目部安全管理体系，完善全员安全生产责任制，建立健全各项规章制度和操作规程，配齐安全管理人员和工程技术人员，规范和加强员工考勤和管理工作，强化现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。二是加强员工安全教育培训，认真开展一次安全警示教育、全员安全教育培训和安全知识考核，严格按照项目部规章制度足时足量地开展对从业人员的安全教育和培训，保证作业人员具备必要的安全，熟悉有关安全规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提高员工安全意识和风险辨识能力。三是切实强化安全风险管控和隐患排查治理工作，逐一梳理分析主要安全风险、薄弱环节以及存在的突出问题，制定切实可行的防控措施，严防违章指挥、违章作业和无证上岗等行为。发包单位发现的隐患问题和自己检查发现的隐患问题，必须立即落实整改，及时消除生产安全事故隐患。

（四)加强安全监管，坚决防控重大安全风险。各相关监管部门要汲取事故教训，认真履行安全生产监管职责，不断提高安全生产监管水平，加大对全区矿山建设项目施工企业安全检查力度，督促企业严格落实各项安全生产管理制度，健全各部门间信息共享和协同配合工作机制，从行业监管、行政执法中存在的违法违规行为入手，坚决防范和深化治理形式主义、官僚主义，将安全生产监督管理职责落到实处，有效遏制各类事故的发生。

# Footnotes

福建中冶建设集团有限公司制定的《井口一般安全规定》第11项明确了“井口系安全生产重要部位，无生产任务人员不许在井口周围、井塔上下闲逛与逗留”的要求。

《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；